Návod 											 na  montáž                                										 a obsluhu

Vážení zákazníci,

koupili jste si hodnotný technický výrobek, se kterým zažijete dlouhá léta radosti při saunování. Tato saunová kamna jsou konstruována a přezkoušena dle aktuálních evropských norem a zhotovena v závodě dle norem kvality EN DIN ISO 9001:2000.

Pro Vaši informaci byl zhotoven tento  návod na instalaci a použití, který mějte vždy k dispozici a seznamte s jeho obsahem osoby pověřené obsluhou sauny. Přejeme Vám příjemné saunování.

Důležité upozornění

Takto označeným pasážím věnujte mimořádnou pozornost.

Zkontrolujte nejdřív, jestli jsou Vaše saunová kamna neporušená. Škody vzniklé při transportu neprodleně reklamujte u dodavatele nebo u  firmy, která Vám zajistila transport.

Tato saunová kamna je vhodné ovládat pouze k tomu určeným vhodným ovládacím panelem. Konzultujte svoji volbu s dodavatelem kamen. Užití topidla v rozporu s jeho určením , účelem nebo návodem má za důsledek ztrátu záruky.

Dodržujte prosím pokyny k instalaci, uvedení do provozu, obsluze a pravidelné kontrole a údržbě kamen.

Neprovádějte žádné změny na kamnech bez předchozí konzultace se svým dodavatelem.

Kamna, která jsou používána pro komerční provoz je vhodné vybavit automatickým hlásičem a blokací provozu pro případ, že by v době zapnutí kamen byl na kamnech položený nějaký předmět. Ochranu proti zakrytí typ I nebo II konzultujte se svým dodavatelem (viz dále v textu).

Obecné pokyny

Optimálního klimatu ve Vaší sauně lze dosáhnout jen tehdy, kdy. jsou přívod a odvod

vzduchu, saunová kamna a řídící jednotka vzájemně sladěny. Dbejte proto údajů a informací Vašeho dodavatele sauny. Saunová kamna ohřívají Vaší saunovou kabinu horkým konvektivním vzduchem. Přitom se přívodním otvorem nasává čerstvý vzduch, který po ohřátí stoupá vzhůru (konvekce) a poté obíhá v kabině. část spotřebovaného vzduchu v kabině je vytlačována odvodním otvorem ven. Tak vzniká typické saunové klima, při kterém jsou přímo pod stropem dosahovány teploty až okolo 110°C, které pak kvůli teplotnímu spádu klesnou na přibližných 30-40°C u podlahy. Proto není neobvyklé, když teplotní čidlo místěné nad kamny hlásí 110°C a teploměr umístěný 20-25cm pod stropem kabiny ukazuje jen 85°C.

Saunovací teplota se pohybuje při nastavené maximální dosažitelné teplotě v místě

horního místa pro ležení mezi 80°C a 90°C. Uvědomte si, že nejvyšší teploty v kabině se

vyskytují vždy jen nad kamny, kam se také musí instalovat teplotní čidlo a bezpečnostní

omezovač, jak je dále uvedeno v návodu na montáž  řídící jednotky.

Při prvním ohřátí může dojít k tvorbě lehkého zápachu, který vzniká vypařováním zbytků provozních látek z výroby. Vyvětrejte proto Vaší kabinu před začátkem vlastního saunování

Důležitá upozornění

Nebezpečí požáru v případě neodborné montáže. Čtěte prosím tento návod na montáž pozorně. Dodržte obzvláště rozměrové údaje a následující pokyny.

* Tento přístroj není určen k obsluze lidmi (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo lidmi s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo vědomostmi, jedině, že by tito obsluhu prováděli pod dohledem osob zodpovědných za jejich bezpečnost, popř. od nich obdrželi poučení, jak se přístroj používá.

* Děti by měli být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.

*  Montáž a připojení kamen, řídící jednotky a jiných elektrických zařízení smí provádět

jen odborný pracovník v souladu s příslušnými normami a zákony.

* Saunová kamna a řídící jednotka smějí být použity jen v kabinách z vhodného, neošetřeného materiálu chudého na pryskyřici (např. severský smrk).

* V kabině sauny smí být nainstalována jen jedna saunová kamna s příslušným výkonem.

* V každé saunové kabině musí být otvory pro přívod a odvod vzduchu. Přívodní otvor musí být vždy umístěn za saunovými kamny, přibližně 5-10cm vysoko od podlahy. Minimální rozměry přívodního a odvodního otvoru najdete v tabulce.

* Odvodní otvor je umístěn úhlopříčně přesazený na spodní straně zadní stěny sauny. Přívodní a odvodní otvory nesmí být uzavřeny. Dbejte prosím pokynů vašeho dodavatele kabiny sauny.

* Pro regulaci, popř. řízení saunových kamen je nutná jedna z později zmíněných řídících jednotek. Tato jednotka je umístěna na vhodném místě na vnější straně stěny kabiny, příslušná tělesa čidel pak dle návodu na montáž uvnitř kabiny.

* Saunová kamna nejsou určena k zástavbě do výklenku nebo pod zešikmení střechy.

* Pozor: přikrytí kamen nebo nesprávné umístění kamenů může způsobit požár.

* Ujistěte se před každým zapnutím kamen, že na nich neleží žádné předměty.

* Pozor: Vysoké teploty povrchu kamen, které při provozu vznikají, mohou při dotyku vést k popáleninám.

* Neuvádějte kamna do provozu, pokud je uzavřen přívodní otvor vzduchu.

* Osvětlení kabiny a jemu příslušná instalace musí být v provedení zavřené svítidlo a vhodné pro provozní teploty do 140°C v provedení „proti odstřikující vodě“. Proto se ve spojení se saunovými kamny smí instalovat jen vyzkoušené saunové svítidlo s max. výkonem 40W.

* Zařízení sauny (saunová kamna, řídící jednotka, osvětlení atd.) smí napevno k síti připojit jen certifikovaný elektromontér. Všechny připojovací vedení, která jsou položena v interiéru sauny, musí být určena pro teploty min. 140°C. Vhodné je silikonové vedení. Pokud jsou jako připojovací vedení použity jednožilové kabely, musí být tyto chráněny

ohebnými kovovými rourami. Minimální průřezy vedení a vhodná velikost kabiny

vzhledem k instalovanému výkonu topení najdete v tabulce.

* Vodorovný odstup mezi kamny a stěnou kabiny najdete v rozměrovém obrázku příslušných saunových kamen, stejně tak i minimální odstup spodní hrany kamen a podlahy kabiny sauny. U kamen, která stojí na podlaze, je minimální odstup určen výškou podstavce. Obecně platí,

že kamna nesmí stát na podlaze z lehce hořlavého materiálu (dřevo, umělohmotná

podlahová krytina apod.). Vhodné jsou keramické dlaždice.

* Minimální vzdálenost mezi ochrannou mříží kamen a lehací lavicí popř. jinými hořlavými materiály najdete v rozměrovém obrázku příslušných kamen. Výška ochranné mříže musí odpovídat výšce kamen.

Elektrické připojení

Tuto práci provede Váš elektromontér dle schématu zapojení a dle obrázku zapojení, který je nalepen na řídící jednotce.

Ujistěte se ovšem, že kabely vedoucí proud nejsou z bezpečnostních důvodů viditelně

vedeny na zdech kabiny. Téměř všechny saunovací kabiny mají v přívodním otvoru vzduchu umístěny prázdné roury pro průchod kabelů. Pokud ve Vaší kabině žádné prázdné roury

nejsou, vyvrtejte v bezprostřední blízkosti saunovacích kamen v místě, kde kabel vychází z kamen, otvor o průměru 10-12mm do stěny kabiny a veďte jím kabely ven k řídící jednotce. Také na vnější straně kabiny by měly být všechny kabely (připojení k síti, přípojka osvětlení

kabiny atd.) chráněny před poškozením, např. položením do instalačních rour nebo instalací krycích lišt.

Při provozování sauny s dálkovým ovládáním nebo ovládání telefonem je žádoucí, aby kamna byla vybavena ochranou zakrytí S-Guard (kontaktujte dodavatele).

Příklad připojení saunového zařízení s Cubo

!!vždy zapojte nulový vodič N

1      2       3        4       5      6       7       8      9        10     11     12    13     14     15        16

1	příkon kamen

2	rozměry v cm

3	pro objem kabiny

4	min, rozměry pro přisávání a odvětrání

5	hmotnost bez kamenů a balení

6 	náplň kamenů

7 	napájení

8	výkonový modul

9 	jištění řídícího panelu

10	jištění výkonového modulu

11	kabel mezi zdrojem proudu a řídícím panelem

12	kabel mezi zdrojem a výkonovým modulem

13	kabel mezi řídícím panelem a kamny

14	kabel mezi řídícím panelem a výkonovým modulem

15	kabel mezi výkonovým modulem a kamny

16	vhodný řídící panel

(všechna vedeni z Cu)

(svodový proud max 0,75 mA na 1 kW topného výkonu)

(kamna pro použití v rodinné sauně)

Podle doporučení výrobce smí být kamna používána v komerčním provozu  pouze při použití ochrany proti zakrytí kamen nebo S-Guard. Porovnejte toto doporučení s místně příslušnými předpisy.

Obsah dodávky: 	1x saunové topidlo,  1x pytel se saunovými kameny

Montáž

Minimální odstupy od okolního prostředí

Minimální vnitřní výška saunové kabiny musí být 190 cm.

Minimální odstup kamen od stěny 4 cm je měřen ve vodováze.

Minimální odstup ochranného zábradlí od kamen  musí být 4 cm.

Výška ochranného zábradlí by měla odpovídat výšce přední strany kamen.

Připojení kabelů je zobrazeno na schéma uvnitř připojovací skříňky.

Montáž ochrany zakrytí

!! rozměry v mm

Saunové kameny

Při parním šoku polévejte výhradně kameny.  Do vody na polévání kamenů nikdy nepřidávejte žádné přísady a oleje. Při provádění parního šoku poléváním kamenů počkejte vždy cca 10 min. než uděláte další parní šok. Na m3 saunového prostoru použijte max. 10 cl vody.

Umístění saunových kamenů

Kameny jsou přírodní produkt. Před prvním uložením kamenů do kamen je vyperte pod tekoucí vodou. Kameny do kamen pokládejte ručně. Kameny do držáku umístěte tak, aby mezi nimi byly dostatečné průduchy a teplý stoupající vzduch mohl volně procházet. Zamezíte tím přehřátí saunových topných spirál a jejich případnému poškození. Manipulujte vždy pouze s chladnými kameny. Kameny pravidelně kontrolujte a podle potřeby vyměňte za nové.

Údržba

Saunová kamna jsou vyrobena z materiálů odolávajících korozi. Přesto byste měli kamna pravidelně kontrolovat a udržovat. Rovněž kontrolujte průchodnost nasávacího otvoru vzduchu. Při eventuální tvorbě usazenin z vody provádějte šetrně čištění kamenů a povrchu kamen. Pokud saunu delší dobu nepoužíváte zkontrolujte před jejím znovuuvedením do provozu, zda na kamnech nebo v blízkosti nejsou žádné hořlavé nebo chemické látky.

Při jakékoliv manipulaci, opravách, výměně dílů, čištění musí být zařízení odpojeno od zdroje elektrického proudu.

!! Případná likvidace zařízení se řídí místně příslušnými pravidly pro likvidaci elektroodpadu. Nevhazujte žádné části zařízení do běžného komunálního odpadu.

Podle platné normy výrobce EN 60335-1 platí:

Svodový proud nesmí překročit u pevných zdrojů tepla třídy I hodnotu 0,75 mA nebo 0,75 mA na kW příkonu, podle toho, která hodnota je vyšší. Nejvyšší hodnota nesmí být vyšší než 5mA.