E-Cool Wall

Výrobník ledové tříště

Návod k montáži a obsluze

Vážený zákazníku,

zakoupili jste vysoce kvalitní technický přístroj, který vám poskytne mnoho let zábavnější využití Vaší lázně. Tento výrobník ledové tříště je vyroben podle evropských bezpečnostních norem, testovány a vyroben v souladu s normou řízení jakosti DIN EN ISO 9001: 2008.

• Než uvedete parní lázeň do provozu přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte ho na bezpečném místě pro další použití. Najdete v něm mnoho užitečných rad o elektrickém připojení.
        • Po vybalení všechno prosím pečlivě zkontrolujte, že žádná část výrobníku  nechybí nebo nebyla poškozena během přepravy. Dodavatel nepřijímá odpovědnost za případné škody, ke kterým došlo během přepravy a skladování.

Identifikace přístroje:	typ B – spodní vyústění

typ S – boční vyústění

typ B – 	1x trubka HT 75 (1m)

1x keleno 45 stupňů

1x hadice (1m)

Vhodné použití

Zamýšlený účel tohoto strojního zařízení na výrobu ledových vloček je kontinuální výroba vločkového ledu. Úroveň plnění sběrného zásobníku je sledována senzorem. Doba, po kterou jsou vločky vyráběny může být nastavena pomocí programovatelného provozního displeje.

Dodržujte pravidla standardního provozu, údržby a oprav.

Výrobce nenese odpovědnost za odchýlení od předepsaných provozních podmínek, za neoprávněné změny provedené na zařízení. Za případné škody nese plné riziko iniciátor těchto změn.

Obecná informace

Zařízení na výrobu vloček je určeno k instalaci v prostředí s teplotou mezi  10 ° C a 40 ° C. Pokud je stroj provozován delší období mimo tento teplotní rozsah,  je toto považováno za nesprávné zacházení a ruší se záruka.

Optimální příprava ledu je zaručena, pokud vstupní teplota připojeného přívodu vody je nižší než 30 ° C.

Obvod vody musí být pravidelně dezinfikován tak, aby se nemohly vytvářet a shromažďovat žádné bakterie. Můžete nastavit čas a frekvenci dezinfekce pomocí provozního displeje.

Důležité poznámky

• Přečtěte si prosím tyto montážní a provozní pokyny. Zejména prosím dodržujte uvedené rozměry a následující poznámky.

• Toto zařízení nesmí používat děti do 8 let a osoby s fyzickými, smyslovým nebo duševním postižením nebo ti, kdo mají nedostatečné zkušenosti a znalosti. Nedovolte dětem hrát si tímto přístrojem. Děti nesmí čistit a provádět údržbu bez dozoru oprávněné osoby.

• Při instalaci vločkovače se  ujistěte, že není umístěn v blízkosti zdroje tepla nebo na přímém slunečním světle.

• Zařízení na výrobu vloček musí být umístěno způsobem, který zajistí, že se nemůže převrátit.

•  Před opravou nebo otevřením výrobníku odpojte výrobník od síťového napájení odstraněním ze  zásuvky nebo odpojením kabelu.

• Při čištění prosím dodržujte bezpečnostní opatření , dejte pozor na ostré hrany.

• Nepoužívejte vysokotlaké čistící prostředky k čistění výrobníku vloček.

• Po nesprávné přepravě stroje by neměl být používán 12 hodin před uvedením do provozu a prověření.

Popis zařízení

Technické údaje

Napájení 			230V, 50/ Hz

Příkon				500W

Jištění				10A

Rozměry (v,š,h)		525x560x530 mm

Hmotnost 			49 kg

Spotřeba vody		100 l/h

Chladící systém		uzavřený (plyn)

0,36 kg R134a

Doplňování plynu		žádné

Připojení vody

K ochraně pitné vody je žádoucí vložit zpětný ventil.

Kvalita vody			pitná

Vstupní tlak			min 1 bar, max. 5 bar

Přívod			¾“

Odvod			¾“

Při použití vody s nízkým obsahem minerálních solí je výroba vloček téměř suchá.

Dbejte na místně platné normy pro ochranu pitné vody.

Princip fungování

Přívodní voda proudí ze zadní strany stroje přes plovákový ventil do plovákové komory. Plováková komora je navržena tak, aby byla pravidelně udržována správná hladina vody v mrazícím válci.

Voda se dostane dovnitř mrazícího válce  připojovací hadicí z plovákové

komory. Zde se tvoří led.

V mrazícím válci je šroub, který se otočí proti směru hodinových ručiček. Tím se posune led směrem nahoru. Po otočení se led stane silnější, dokud nedosáhne omezovače.

Zde vzniká určitý tlak a to způsobí, že se led rozdělí na malé vločky. Ty projdou ledovým  potrubím do zásobníku na led.

Sestavení

Vybalení stroje

Stroj na výrobu vloček je dodáván na dřevěné paleta zabalený ve folii.

• Odstraňte obal a ujistěte se, že přístroj není poškozen použitím ostým

nástrojem.

vločkovač

izolační hadice

HT koleno 45°

redukce 87/75

HT trubka DN 75 1

nerezová trubka

vločkovač

kryt

redukce 87/75

nerezová trubka

spojka pro ledové potrubí

Místo instalace

Při výběru polohy vločkovače vezměte v úvahu následující:

• Stroj lze umístit pouze uvnitř.

• Ověřte, zda teplota prostředí je mezi + 10 ° C a + 40 ° C.

• Stroj nesmí stát vedle zdroje tepla.

• Vyhněte se přímému slunečnímu světlu.

Zarovnání (vyvážení) stroje

• Stroj umístěte na zvolené místo.

• Stroj nepřipojujte k proudu nebo k vodě.

• Ujistěte se, že  stojí ve vodováze (obr.).

Připojení stroje

• Umístěte stroj na místo instalace.

• Stroj nepřipojujte k proudu nebo k vodě.

• Sejměte kryt a upevněte zařízení.

• Mezi stěnou a všemi stranami zařízení zachovejte odstup alespoň 150 mm.

Montáž na zem

• Označte upevňovací body skrz podlahu.

• Vyvrtejte vhodný otvor do upevňovacích bodů a upevněte jednotku.

• Dejte kryt zpět.

Napojení

1 Síťový kabel se zástrčkou

2 Připojení Vločkovač

3 Připojení / chlazení

4 Odtok / chlazení

5 Odtok

Před vyjmutím ledu pro použití odstraňte led přidaný do zásobníku ledu během dezinfekční fáze.

• Připojte napájecí a zpětné vedení v souladu s národními ( i mezinárodními) pokyny.

• Připojte přívod vody do souladu s normou (DIN EN 1717). Dodržujte technické údaje pro zásobování vodou.

• Připojte napájecí zdroj.

Poznámka!

Nepropojujte, ale odděleně namontujte vodní kanály 4 a 5 do podlahového odtoku. To zabraňuje vodě z vratného potrubí chladicího systému vniknout do vypouštění nádoby na kondenzát.

Poznámka!

Nadměrné kolísání napětí může mít vliv na funkce stroje a vést k vážnému oškození elektronického řídicího systému.

Obsluha

Ovládací panel

Displej zobrazuje stav zařízení.

Resetování monitorování dezinfekce / odvápňování.

Tlačítko Reset se nachází za 3 mm otvorem. Chcete-li aktivovat tlačítko Reset, vezměte kolík (Ø 3 mm) a zasuňte jej do vývrtu tak daleko jak to půjde.

Různé zobrazení má svůj význam:

Stroj v provozu (zhasne automaticky mimo naprogramovanou provozní dobu).

Maximální úroveň naplnění zásobníku ledu bylo dosaženo.

Nedostatek vody v plovákové komoře.

Svítí: teplota kondenzátoru je příliš vysoká.

Bliká: probíhá vyrovnávání tlaku, výroba ledu v rozmezí cca. 6 minut

Svítí: Šroub se otáčí špatným směrem.

Bliká: Teplota výparníku je příliš vysoká.

Zapnutí zařízení

• Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.

• Je připojena síťová zástrčka?

• Je připojena napájecí voda?

• Napájecí a zpětné vedení chladicího okruhu připojeno?

• Dodávané potrubí a kanalizační potrubí odpovídá platným předpisům?

• Otevřete přívod vody u zákazníka.

• Připojte síť.

• Zelená LED provozního displeje svítí.

• Bliká střední červená LED dioda. Po době 3 minut zhasne červená LED a šroubový pohon a kompresor se rozběhnou.

• První led je k dispozici asi za 2 až 3 minuty po spuštění kompresoru.

Poznámka!

Pokud je teplota výparníku stále příliš vysoká, měli byste počkat asi 10 minut. Led bude mít požadovanou konzistenci přibližně za 10 minut.

Stroj vyrábí

Stroj  vyrábí nepřetržitě vločkový led, který klesá do ledového kanálu. Naplňování ledem je monitorováno snímačem v potrubí. Pokud je dosažena maximální hladina ledových vloček, je zastavena automaticky jejich výroba.

Produkce vloček se spustí automaticky, když  se hladina ledu v potrubí sniží.

Vypnutí zařízení

Odpojte zařízení od proudu.

Vyřazení z provozu

• Uzavřete přívod vody u zákazníka.

• Odpojte zařízení od sítě.

• Vyjměte síťovou zástrčku.

• Dezinfikujte a vyprázdněte vodní okruh.

• Odpojte všechna vodní připojení.

• Odpojte přívodní a odvodní hadici z chladícího obvodu.

• Odpojte hadici pro odvod.

• Uvolněte a sejměte kryt.

• Ověřte, zda v zařízení není voda.

• Stroj vysušte měkkým hadříkem

Poruchy

Pokud dojde k poruše, kterou nelze odstranit, kontaktujte prosím zákaznický servis. Kontaktní data jsou uvedena ve smlouvě.

Chyba 		Příčina 				Odstranění / komentáře

Stroj nepracuje.      	Síťová zástrčka není připojena 		Připojte síť

Stroj mimo provozní sadu čas.	Nastavte správně provozní dobu (viz část "Nastavení časové kontroly").

Oranžová LED svítí 	Chybný snímač hladiny plnění		Vyčistěte snímač hladiny plnění nebo

v zásobníku na led není led.					zajistěte, aby byl vyměněn.

Žádné chlazení	Zkontrolujte napájecí vedení  chladícího systému.

Horní červená LED 	Není voda pro výrobu ledu.		Zkontrolujte přívod vody.

svítí. 	Žádné chlazení 			Zkontrolujte napájecí vedení

chladícího systému.

Střední červená LED 	Tlak je příliš vysoký			Obraťte se na zákaznický servis.

svítí.. 			Teplota prostoru je příliš nízká		Nastavte pokojovou teplotu

Nejnižší červená LED	Odpařovací teplota je příliš vysoká. 	Zkontrolujte vedení chladicího

bliká. 								systému.

Nejnižší červená LED 	Šroub se otáčí špatným směrem.	Obraťte se na zákaznický servis.

svítí. 			Rychlost otáčení šroubu je příliš nízká.	Zkontrolujte kuličková ložiska.

Obraťte se na zákaznický servis

Kompresor pracuje 	Nízké napětí				Elektrikář by měl zkontrolovat nepravidelně							napájecí obvod pro přetížení.

Zkontrolujte napájení.

Plyn, který nemůže kondenzovat 	Obraťte se na zákaznický servis.

Chybný kabel kompresoru. 		Obraťte se na zákaznický servis.

Nízká produkce ledu. 	Nedostatek vody v při chladícím 	Zvyšte množství průtoku

obvod.

Chladicí voda je příliš teplá. 		Snížení teploty vody.

Stroj funguje, ale 	Hadice pro přívod vody byla 		Vyměňte přívodní hadici vody

nevyrábí led.		zablokována

Opotřebovaná převodovka		 Kontaktujte oddělení služeb

Není voda pro výrobu ledu.		Zajistěte dodávku vody pro výrobu

Led je mokrý.	Pokojová teplota je příliš velká vysoká.		Umístěte stroj na výrobu vloček na						chladném místě.

Příliš mnoho chladicí kapaliny v systému	Obraťte se na zákaznický servis.

Příliš mnoho vody v zásobníku ledu.		Zkontrolujte vypouštění vody.

Obraťte se na zákaznický servis.

Chybný kompresor. 				Obraťte se na zákaznický servis.

Velmi hlasitý. 		Vadné kuličkové ložisko. 		Obraťte se na zákaznický servis.

Údržba

Interval údržby

Stroj musí být  servisován každých šest měsíců.

Chladicí systém pro výrobu ledu je uzavřený systém s 0,36 kg plynu R134a.

Normálně není třeba doplňovat.

Práce údržby

Pozor!

Nebezpečí poranění elektrickým napětím.

Vždy odpojte zařízení od přístroje napájení před provedením údržby.

Údržba zahrnuje následující úkoly:

• Namažte kuličkové ložisko

• Doplňte dezinfekční prostředek nebo vyměňte nádrž.

• Odvápněte vodní okruh.

Odstranění krytů

Servis vyžaduje, aby byl kryt otevřený.

• Vyjměte síťovou zástrčku.

• Zvedněte víko z krytu.

Namažte kuličková ložiska.

• Ořízněte kabelový úvaz.

• Zvedněte kryt z pěny.

• Namažte kuličková ložiska.

• Umístěte pěnový kryt nahoru a připevněte ho pomocí kabelového úvazu.

Před opravou nebo otevřením zařízení, jej odpojte od místního

síťového napájení vytažením ze zásuvky.

• Při čištění prosím dodržujte bezpečnostní opatření a dávejte pozor na ostré hrany.

• K čištění nepoužívejte tlakovou myčku.

Pozor!

Nebezpečí úrazu chemickými látkami.

Dávejte pozor na související údaje uvedené na balení dezinfekčního prostředku, s nímž pracujete.

Používejte osobní ochranné pomůcky.

Odvápňování vodního okruh

• Odpojte zařízení na od sítě.

• Vyjměte síťovou zástrčku.

• Ujistěte se, že ledu nepřišlel do styku s odvápňovacím prostředkem.

• Připojte přívod vody.

• Zvedněte víko z krytu.

• Vezměte víko z plováku pitné vody.

• Připojte propojku mezi dvěma snímači tyče M3 na víku plovákové komory. Ujistěte se, že tyče senzorů se nedotýkají skříně stroje. To by mohlo znamenat, že proud by proudil ze senzor kondenzátoru na PCB. Výsledkem je, že stroj by byl vypnut kvůli nadměrné  teplotě.

• Odpojte spodní stranu připojení hadice mezi pláštěm plováku a mrazícím válcem a sesbírejte uvolněnou vodu.

• Připojte hadici znovu.

• Odvápňovací roztok smíchejte přidáním 0,2 až 0,3 litru odstraňovače SCOTSMAN na 2 až 3 litry teplé vody (45 ° C - 50 ° C).

• Odvápňovací roztok pomalu vlejte do prostoru plovákové komory.

• Zavřete víko jednotky.

• Zapněte zařízení připojením k síti.

• Jakmile je zařízení v provozu, postupně nechte proudit odvápňovací roztok pomalu do plovákové komory.

• Počkejte, dokud nedojde k úplnému odstraňování usazeniny ze systému.

• Otevřete přívod vody. Nechte stroj běžet dokud není led čistý a znovu kompaktní. Led, který ještě obsahuje stopy roztoku bude vypadat žlutě a bude měkký.

Pozor!

Nebezpečí úrazu z korozivních látek.

Odvápňovaní roztok obsahuje kyselinu fosforečnou a kyselinu octovou. Při kontaktu s pokožkou může dojít k poškození. Kontakt s očima může způsobit popáleniny.

Při manipulaci s roztokem pro odvápnění vždy noste ochranné oděvy a pomůcky. Pro manipulaci stanovte bezpečnostní pravidla.

Pozor!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí úrazu chemickými látkami.

• Led, který obsahuje stopy odvápňovacího roztoku musí být odstraněn a nesmí být používán.

Poznámka!

Stroj může být hlasitější během procesu odvápňování. To indikuje škrábání uvnitř mrazícího válce. Pokud se to stane, měli byste stroj  vypnout na dobu několika minut, aby se umožnilo uvolnění  usazeniny vápna uvnitř mrazícího.

• Stroj vypněte.

• Vyjměte led ze zásobníku na led nebo jej rozmrazte teplou vodou.

• Proces odvápňování je dokončen.

Nebezpečí

Nesprávná instalace může způsobit potíže při provozu.  Nechte zařízení instalovat pouze odbornou firmou  podle pokynů uvedených v této příručce. Elektrické připojení elektrických zařízení s pevným připojením může provádět jen kvalifikovaný elektrikář.

Při případné reklamaci bude vyžadována faktura nebo jiný doklad o tom, kdo připojení provedl.

Zařízení je považováno za elektroodpad a jeho likvidace podléhá místně příslušným předpisům. Nefunkční zařízení nepatří do komunálního odpadu.

Schéma zapojení

Stav

Stále			Vypnuto, zásobník je plný

Bliká pomalu		Optická kontrola I/R je přerušená

Bliká rychle		Zásobník vyprázdněný, stroj brzy zapne

Stále			Není voda

Stále			Vysoký kondenzační tlak nebo teplota místnosti (<+3˚C)

Bliká			6 minut

Stále			Žádné nebo pomalé otáčení motoru

Bliká		Vysoká teplota odpařovače >0˚C  10 min. po startu 			nebo 	nízká teplota odpařovače < -25˚C

Stále			Senzor kondenzátoru je nefunkční

Bliká			Senzor výparníku je nefunkční

Bliká střídavě	Optická kontrola hladiny ledu je nefunkční

Bliká			čištění systému (upozornění po 6 měsících)

Bliká v řetězci	Běží vymývací proces (pouze u strojů s ventilem)

Bliká			Vypnuto  kvůli propojce na zkušebních kontaktech

Druck Nr. 29344763 / 47.15