NÁVOD K OBSLUZE

PAROGENERÁTOR DO PARNÍ LÁZNĚ

Gratulujeme vám k zakoupení výrobku SAWOTEC.
Před použitím ohřívače si prosím pečlivě přečtěte návod a mějte ho stále po ruce.

Důležité upozornění

Takto označeným pasážím věnujte pozornost.

Před instalací

Při konzultaci s vaším dodavatelem, architektem, použijte následující informace

při určování všech faktorů nezbytných pro zajištění vhodné a bezpečné páry lázně.

Zkontrolujte, zda je napájecí napětí vhodné pro váš parní generátor.

Zajistěte, aby výkon parního generátoru odpovídal objemu vaší parní lázně.  Viz Technické údaje.

VAROVÁNÍ!

Napětí světelného výstupu je 230VAC. Sawo doporučuje použít pro osvětlení páruy méně než 50V. Použijte vhodný transformátor pro nižší napětí. Sawo neodpovídá  za poškození způsobené použitím vyššího napětí uvnitř parní lázeň.

Pokyny pro parní lázeň

1. Parní místnost musí být plně uzavřena, včetně stěn, dveří, podlah a stropu.

2. Gumové obložení (např. těsnění) se doporučuje pro dveře, aby se pára dobře uchovala uvnitř parní místnosti.

3. Jsou-li pro podlahu nebo jiné hladké povrchy použity dlaždice, poskytněte

vhodné protiskluzové lišty nebo pogumované rohože, aby se zabránilo sklouznutí a vzniku poranění.

4. Materiály použité pro stěny a strop by měly být vodotěsné, nekorozivní povrchy, jako jsou dlaždice, lisované akryláty nebo jiné neporézní materiály. Strop by měl být kopulovitý, aby se zabránilo odkapávání kondenzátu.

5. V podlaze musí být k dispozici odtok.

6. Vytápěcí, odvzdušňovací nebo klimatizační zařízení by neměla být instalována uvnitř parní místnosti.

7. Okna parní místnosti by měla být dvojitá.

8. Omezte výšku stropu parní místnosti na výšku 2,5 metru. Překročení 2,5m bude vyžadovat parní generátor s vyšším výkonem.

9. Pro údržbu musí být k dispozici odtok v podlaze i u parního generátoru.

Části parního generátoru

vypínač           transformátor

pro příslušenství  čidlo hladiny

výstup páry

podložka trubice

přetlakový ventil

výpusť

výpusť

POZOR – pouze ilustrativní zobrazení částí.

Návod k použití

V přístroji jsou čtyři různé provozní režimy: Vypnuto, Zapnuto, Pohotovostní režim a Vypouštění. Uživatel může snadno přepínat mezi různými režimy, což usnadňuje provoz parní lázně s nižší spotřebou energie.

Pro použití parní místnosti musí být řídicí jednotka v režimu Zapnuto. V režimu Zapnuto je výparník  aktivní, teplota v parní lázni bude udržována ve zvoleném nastavení teploty, s občasným vypouštěním páry.

Pokud však není parní lázeň používána neustále, může být generátor nastaven do pohotovostního režimu.  Voda v nádrži je udržována v teple, s minimální spotřebou energie. Generátor je schopen produkovat páru krátce poté, co je jednotka přepnuta zpět do režimu Zapnuto.

Více podrobností o různých režimech a způsobu, jak se mezi nimi pohybovat, naleznete v následujícím textu a grafu.

Režim Zapnuto / Vypnuto

Režim Zapnuto / Vypnuto

Když je vypínač napájení nastaven na „On“, verze softwaru řídicí desky a

uživatelské rozhraní se zobrazí po dobu 1 sekundy. Poté přejde řídicí jednotka do

Režimu „Vypnuto“. V režimu „Vypnuto“ je displej prázdný.

Automatické vypínání lze vypnout nebo zapnout v režimu „Vypnuto“. Stiskněte a podržte tlačítko Nahoru, potom stiskněte tlačítko Napájení. Na displeji se zobrazí „Adr oFF“ nebo „Adr on“ jako zpětná vazba.

Režim zapnuto

Pro režim „Zapnuto“ stiskněte tlačítko „Napájení“.

Nejprve se na 5 sekund zobrazí blikající nastavená teplota páry. Pak uživatel může změnit následující nastavení; čas, teplota a ventilátor (ne všechny modely mají stejné funkce), stisknutím odpovídajícího tlačítka v řídicí jednotce. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů lze hodnoty zvyšovat a snižovat.

Pokud po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, zobrazí se požadovaná teplota parní lázně.

Po uplynutí doby relace přejde řídicí jednotka do režimu „Standby“.

Pohotovostní režim

Během pohotovostního režimu je voda v nádrži parního generátoru udržována v teplotě. To minimalizuje čas pro výrobu páry, když generátor přejde do režimu ON příště.

Pohotovostní režim lze aktivovat některým z následujících způsobů, když je jednotka v režimu on - mode:

1. Krátce stiskněte tlačítko „Standby“

2. Stiskněte krátce tlačítko „Power“

3. Po uplynutí doby relace.

V pohotovostním režimu se zobrazí text „Pohotovostní režim“ alternativně se změnou zbývajícího pohotovostního režimu. Chcete-li změnit zbývající čas, stiskněte tlačítka se šipkami nahoru nebo dolů. Pokud se změní čas během prvních 5 minut po aktivaci pohotovostního režimu, čas se uloží jako čas nového pohotovostního režimu.

Chcete-li režim zapnout znovu, krátce stiskněte tlačítko „standby“.

Přepnutí do režimu vypnuto:

1. Stiskněte tlačítko „Power“ na dobu delší než 3 sekundy.

2. Stiskněte tlačítko "Standby" na déle než 3 sekundy, abyste aktivovali proces automatického vypouštění, potom se zařízení automaticky vypne. (Pokud není funkce automatického vytáčení k dispozici, jednotka bude vypnuta)

3. Počkejte, dokud neuplyne doba pohotovostního režimu a nedokončí se proces automatického vyřazení (je-li k dispozici).

Režim automatického odtoku

Funkce automatického vypouštění automaticky vypouští vodní systém po každém použití. Nádrž je propláchnuta a zůstane prázdná, dokud se parní generátor znovu nepoužije.

Po uplynutí pohotovostního režimu přejde řídicí jednotka automaticky do režimu Autodrain (automatické vypouštění).

Když je aktivován vypouštěcí cyklus, naplní se nádrž generátoru. Voda uvnitř nádrže se ochladí, takže ventil může být otevřen, protože voda není již vařící.

Proces vypouštění bude trvat asi 10 minut.

Uživatel může zrušit proces automatického vypouštění vždy, když je hladina vody v nádrži na normální nebo podnormální úrovní stisknutím tlačítka „power“ na dobu delší než 3 sekundy.

Chcete-li spustit automatické vypouštění vody v režimu „Zapnuto“, stiskněte tlačítko „Napájení“ nebo „Pohotovostní režim“ dlouhým stiskem tlačítka (více než 3 sekundy) tlačítka „Standby“.

Teplota / časovač

Tlačítko teploty / časovače lze použít k přepínání mezi teplotou a čas sezení.

Když je parní generátor zapnut, nastavená teplota v parní lázni je zobrazena. To lze změnit pomocí tlačítek nahoru a dolů.

Stisknete-li tlačítko teploty / časovače, zobrazí se zbývající doba sezení.

To lze změnit pomocí tlačítek nahoru a dolů. Doba sezení se uloží jako výchozí čas relace, pokud byl změněn během prvních 5 minut od začátku Režimu „Zapnuto“.

Pokud znovu stisknete tlačítko teploty / časovače znovu, přístroj se vrátí k zobrazení nastavené teploty. Pokud navíc po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, zobrazí se nastavená teplota parní lázeň.

Zámek kláves

Zamkněte a odemkněte klávesnici klávesami nahoru a dolů stiskem současně na dobu delší než 5 sekund. Pípnutí  potvrďí  aktivaci a deaktivaci.

Tlačítka Zapnuto / Vypnuto, Pohotovostní režim a Světlo jsou použitelné, když je

klávesnice zamknuta. Pokud stisknete jiná tlačítka, zobrazí se „----“ na displeji.

Funkce zámku kláves je nastavena automaticky, pokud byla opuštěna jako aktivní během předchozí operace.

Změna hodnot

Stisknutí tlačítka nahoru nebo dolů v menu nastavení bude zvýšena  nebo snížena aktuálně zobrazená hodnota. Hodnota nemůže být zvýšena nebo snížena nad nebo pod svou maximální nebo minimální hodnotu, pokud je to požadováno, bzučák upozorní uživatele.

Tlačítka nahoru a dolů lze opakovat. Podržením tlačítka nahoru nebo dolů způsobíte, že hodnota se zvýší nebo sníží se zvýšenou rychlostí.

Pokud během 5 sekund nestisknete žádné tlačítko, hodnota se potvrdí.

Pokud v režimu „Zapnuto“ nestisknete po dobu 10 sekund žádná tlačítka, zobrazí se na displeji  nastavená teplota.

Volitelné funkce

(Volitelné funkce nejsou k dispozici v každém modelu).

Světlo kabiny / stmívač

Pokud stmívač není k dispozici a tlačítko osvětlení kabiny je stisknuto, bude zapnuto / vypnuto osvětlení kabiny. Když je osvětlení kabiny zapnuto, svítí červená LED dioda

vedle tlačítka osvětlení kabiny v panelu.

Pokud je k dispozici funkce stmívače, stiskněte tlačítko „osvětlení kabiny“ pro zapnutí kabiny rozsvítí / zhasne se světlo. Hodnota intenzity světla se zobrazí na displeji

a stisknutím šipek „nahoru“ nebo „dolů“ může být osvětlení kabiny zesvětleno nebo

setměno.

Pokud jsou světla kabiny již zapnuta, stiskněte dlouze  tlačítko „osvětlení kabiny“ a

aktivujte stmívač pro změnu intenzity světla.

Pokud během 5 sekund nestisknete žádné tlačítko, rozsvítí se poslední uložená intenzita osvětlení kabiny.

Ventilátor

Ventilátor lze provozovat v režimech „On“ a „Standby“. Dlouhé stisknutí (více než

3 sekundy) tlačítky „Fan / Scent“ ventilátor zapne / vypne.

Vůně

Před zapnutím čerpadla vůně se ujistěte, že je dostatek vůně v nádobě na aroma. Nikdy neprovozujte čerpadlo na sucho.

Čerpadlo vůně llze provozovat pouze v režimu „Zapnuto“. Pro přepnutí zapnout / vypnout  krátce stiskněte tlačítko „Fan / Scent“. Provoz čerpadla je povolen pouze tehdy, když voda v nádrži vaří.

Pokaždé, když je  čerpadlo zapnuto, zobrazí se interval  čerpadla.  Interval lze nyní změnit stisknutím tlačítka „nahoru“

nebo tlačítka „dolů“ mezi 1 (čerpadlo je aktivováno každých 20 min) až 20 (čerpadlo pracuje nepřetržitě). Pokud během 5 sekund nestisknete žádné tlačítko znovu se zobrazí poslední hodnotu a nastavení čerpadla je uloženo.

Pokud je čerpadlo zapnuto, když uplyne doba sezení nebo se generátor vypne stisknutím tlačítka „power“,  čerpadlo vůně se vypne také. Nastavení „zapnuto“ a „interval“ jsou uložena a čerpadlo se automaticky spustí na další seanci.

Chcete-li vypnout pumpu vůně, krátce stiskněte tlačítko „Fan / Scent“ v „On“

režimu.

Při výměně aroma esence zkontrolujte, zda není potrubí přerušeno a na netěsnost. Doporučuje se také vymýt nádrž na vůni při změně, zejména při použití různých vůní.

Čerpadlo se snadno plní rychle: krátce stiskněte tlačítko „Fan / Scent“ v Režimu „On“ pro aktivaci zobrazení hodnoty intervalu. Stiskněte a podržte šipku „Nahoru“

až dosáhnete max. hodnoty 20 a čerpadlo bude pracovat nepřetržitě. To trvá asi 10 sekund pro každý 1 metr potrubí aroma kapaliny k čerpadlu. Jakmile se aroma dostane do čerpadla, resetujte interval funkce čerpadla podle potřeby.

Používejte pouze vůně určené pro použití v parním generátoru. Sledujte pokyny na balení vůně.

Tlačítko Požadavek

Samostatné tlačítko požadavku může být instalováno na libovolném místě včetně parní lázně. Stiskněte tlačítko požadavku a okamžitě uvolníte další páru po dobu 30 sekund.

Stisknutí tlačítka „Demand“, když je parní generátor v poloze „Off“ nebo Režimu Standby “přepne řídicí jednotku do režimu„ On “.

Přepínání mezi různými módy

1. Stiskněte tlačítko On / Off déle než 3 sekundy.

2. Stiskněte tlačítko On / Off nebo tlačítko požadavku.

3. Stiskněte tlačítko On / Off déle než 3 sekundy.

4. Stiskněte tlačítko Standby.

5. Stiskněte tlačítko On / Off (Vypnuto) nebo tlačítko Standby (Pohotovostní režim) kdyý doba seance vyprší.

6. Stiskněte tlačítko On / Off nebo tlačítko Standby nebo tlačítko Požadavek.

7. Stiskněte tlačítko On / Off déle než 3 sekundy nebo po uplynutí doby vypouštění.

8. Stiskněte tlačítko Standby na déle než 3 sekundy nebo po uplynutí doby seance.

Údržba

1. Odvápnění

Voda z vodovodu obsahuje nečistoty, například vápno, které může způsobit  usazování vápníku ve vnitřní části parního generátoru. Můžete tomu předejít a tak prodloužit životnost výparníku. Doporučuje se mít vodní filtr a změkčovač vody. Je vhodné je připojit na zdroj vody na přívod vody do parního generátoru.

Pro odvápnění lze použít odvápňovací roztok. Při provádění postupujte podle těchto pokynů.

POPZOR – nikdy nedoplňujte odvápňovač, když je generátor v provozu. Nebezpečí popálení.

STP klasická kontrola

Ujistěte se, že je parní generátor vypnutý. Odstraňte uzávěr T-potrubí v potrubí přetlakového ventilu. Nalijte odvápňovací roztok do nádrže. Vraťte víčko zpět

po dokončení nepůvodní místo.

Zapněte parní generátor a počkejte, až se voda uvnitř přístroje začne vařit. Roztok se nechá 5 minut vařit.

Je-li k dispozici pohotovostní režim: Krátce stiskněte tlačítko Standby. Parní generátor půjde do pohotovostního režimu a po uplynutí času bude voda automaticky vypouštěna. Po vypuštění obrazovka přejde do polohy OFF.

Pokud není k dispozici pohotovostní režim: Vypněte parní generátor. Nechte roztok 30 minut v nádrži a pak ručně vypusťte.

Nádrž naplňte a vypusťte vodou dvakrát (více zapnutí a vypnutí parního generátoru).

SST  kontrola dotykem

Zapněte parní generátor.

Vstupte do menu Nastavení stisknutím na tří sekundy ikonu nastavení.  Přejděte na nabídku „Odvápnění“ a stiskněte tlačítko „Start“. Potvrďte tlačítkem „OK“.

Další proces ukazuje, že voda je naplněna do nádrže. Po naplnění, se přidá odvápňovací roztok. Odstraňte uzávěr T-potrubí na přetlakovém ventilu. Nalijte

odvápňovací roztok do nádrže. Vraťte víčko zpět.

Po vylití roztoku stiskněte tlačítko „OK“ na obrazovce. Parní generátor automaticky projde procesem odvápnění včetně vypouštění. Po dokončení procesu se obrazovka vypne. . Nádrž naplňte a vypusťte dvakrát vodou

Množství odvápňovaní kapaliny

Pro parní generátory v komerčním použití (nad 5 hodin provozu denně) je žádoucí dodatečný servisní plán dvakrát do roka. Kontaktujte prosím svého dodavatele.

Frekvence odvápňování:

Jednotka dH, kde 1 dH je 10 mg vápníku v 1 litru vody

<3 ºdH = velmi měkká voda, odvápnění každých 500 provozních hodin

3-6 ºdH = měkká voda, odvápnění každých 100 provozních hodin

6-9 ºdH = tvrdá voda, odvápnění každých 50 provozních hodin

9-18 ºdH = velmi tvrdá voda, odvápnění každých 30 provozních hodin

2. Čištění čidla hladiny

c. Před otevřením krytu parního generátoru vypněte vypínač.

d. Odmontujte vodiče snímače hladiny a odemkněte snímač hladiny. Ujistěte se při zpětné montáži, že propojovací vodiče jsou připojeny na pravé sondy.

e. Použijte šroubovák s plochou hlavou nebo podobný pro demontáž. Vyčistěte špičku kolíků z nečistot pomocí brusného papíru. Nepoškozujte plastový povlak na kolících. Je - li poškozen povlak, vyměňte hladinoměr. Vraťte hladinoměr zpět do původní polohy.

3. Čištění nádrže

Snadný způsob čištění nádrže.

a. Před otevřením krytu generátoru odpojte parní generátor od hlavního napájení.

Kryt může otevírat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo profesionální servisní pracovníci.

b. Vyčistěte čidlo hladiny tak, jak je uvedeno v 2.a až 2.b.

c. Vyjměte teplotní pojistku a teplotní čidlo nádrže ze svorkovnice.

d. Vyjměte kazetu, na které jsou upevněna topná tělesa a vyčistěte usazeniny.

e. Odstraňte usazeniny ze dna a ze stran nádrže. Otevřete spodní zátku, aby se vymyla.  Nepoužívejte ventil automatického vypouštění, protože velké částice mohou blokovat  ventil.

f. Připojte spodní zátku a v případě potřeby použijte teflonové těsnění.

g. Připojte topná tělesa. Ujistěte se, že teplotní pojistka a teplotní snímač nádrže jsou

na horní straně topného tělesa. Vložení topného tělesa vzhůru nohama zabrání

teplotní pojistce ve správné funkci.

Neotáčejte matice, které drží kazetu topných článků. Poškození matice může vést k úniku.

Montáž a instalace

1. Umístění parního generátoru musí být v blízkosti parní lázně. Umístěte ho do 7,5

metrů do parní lázně.

2. Parní generátor musí být instalován mimo parní lázeň.

3. Generátor páry nesmí být instalován venku nebo v prostorách, které by mohly poškodit zařízení v důsledku klimatických podmínek.

4. Neinstalujte parní generátor nebo vodovodní potrubí v nevytápěném podkroví nebo na jiném místě kde by mohla zmrznout voda.

5. Parní generátor nesmí být instalován v oblastech s hořlavými nebo korozními účinky materiály nebo chemikáliemi, jako je benzín, ředidla, chlor nebo podobně.

6. Zajistěte rovný povrch pro instalaci parního generátoru. Boční otvory jsou určeny pro montáž na stěnu.. Ujistěte se, že je parní generátor při montáži na zdi dobře zajištěn.

7. Generátor páry musí být instalován pouze ve svislé poloze.

8. V případě potřeby nainstalujte vodní filtr a změkčovač.

9. Nechte dostatek prostoru pro servis a údržbu generátoru.

Instalatérské práce

Instalatérské práce musí provést kvalifikovaný instalatér. Napojení by mělo být v

v souladu s národními nebo místními předpisy. Pro připojení potrubí mosazné potrubí nebo měděné trubky. Nikdy nepoužívejte černou nebo pozinkovanou trubku protože může snadno prasknout nebo se poškodit.

Parní generátor

3,0 kW | 3,5 kW | 4,0 kW | 4,5 kW | 5,0 kW | 6,0 kW |7,5 kW  (100 mm od zdi)

Zdroj vody

Namontujte uzavírací ventil na zdroji vody pro parní generátor. Vypněte přívod

před instalací jednotky. Tlak naleznete v příručce k vodnímu filtru. Maximální tlak vody bez vodního filtru / změkčovače je 8 bar. Rozsah průtoku vody musí být minimálně 4 litry za minutu. Změkčovač vody doporučujeme použít.

Tlak vody

Tlak vody potřebný pro parní generátory STP je 2-8 bar nebo 30-120psi. Nížší

nebo vyšší než tlak může vést k poškození nebo poruše přívodu vody.

Připojení vodního filtru a změkčovače – pouze pro ilustraci

Výstup páry

Pára se musí plynule vycházet do parní lázně. Neinstalujte ventily do parního potrubí. Použijte izolovaný materiál pro hodnotu 120 ° C nebo vyšší, mosaznou trubku nebo měděnou trubku pro parní potrubí až ke trysce páry, (viz tabulka níže). Sklon vedení

páry 20 mm na metr směrem k trysce páry, aby se zabránilo zachycení kondenzátu v trubce.

Parní ochrana proti přetečení

Ochranný kryt proti přetečení se aktivuje při přetlaku v potrubí páry. To automaticky otevře a uvolní tlakovou páru. Když se to stane, zkontrolujte prosím parní potrubí.

Parní hlava

Umístěte trysku páry na bezpečné místo, kde se s ní koupající nemohou dostat do kontaktu, je velmi horká. Vyústění páry musí směřovat dolů. Teflonová páska použijte pro utěsnění.  K utažení parní trysky nepoužívejte klíč, mohla by se poškrábat.

Spustí se parní linka dolů a pak nahoru

„odlučovač páry“ blokující průtok páry.

Velikost vedení páry pro výkon

3 – 7,7 kW -------- 1/2“ až 3/4“

9 a více ------------ 3/4“

Vypusť

Pro údržbu je k dispozici vypouštěcí ventil. Použijte odtokové připojení v souladu s národními nebo místními požadavky na instalatéry. Používejte pouze 1 ”potrubí pro odvod, aby se zabránilo ucpání odtoku.

Připojení automatického vypouštění

Další zásuvka pro automatické vypouštění je pod parním generátorem.

1. Připevněte mosaznou podložku do vývod, který lze nalézt pod a na straně parního

generátoru.

2. Další vývod pro vypouštění lze nalézt pod parním generátorem.

3. Připojte vypouštění k mosazné podložce.

4. Otevřete kryt páry generátor.

5. Připojte vedení otvorem na straně parního generátoru.

6. Připojte vodiče na svorkovnici na své místo.

7. Zakryjte parní generátor.

Zapojení napájení

Elektrické zapojení musí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Před instalací jednotky zkontrolujte napájení. Jednofázové připojení, 220-240V. Použijte dvouvodičový zdroj napájení a uzemňovací vodič pro zařízení na fázové připojení.

Pro parní vyvíječ je nutný izolovaný Cu vodič  90 ° C / 600V (HO7RN-F) . Zkontrolujte vhodnost vodiče podle předpisů.

Součástí instalace musí být spínač pro všepólové odpojení.  Jistič s 3mm

doporučenou kontrolní mezera.

Technické údaje

POZNÁMKA!

Tato tabulky je určena pro parní kabiny s lehkými stěnami (tvrzené sklo nebo akryl). Pro parní lázně s tlustými stěnami nebo větráním používejte parní generátory s vyšším výkonem.

Elektrické zapojení

Instalace snímače teploty

Před instalací musí být hlavní vypínač generátoru vypnutý.

Teplotní čidlo je dodáváno společně s parním generátorem SAWO. Je doporučeno

používat pouze Sawo teplotní čidlo s generátorem Sawo, protože jinak nemusí fungovat. Kabely snímače teploty by neměly být vedeny v blízkosti napájecích kabelů nebo horkých oblastí , to může způsobit elektronické rušení nebo poškození vodičů.

Snímač má integrovaný 9metrový kabel. Pokud je třeba delší kabel, pro prodloužení je nutné použít kabel 2 x 0,5 mm až 2 x 1,0 mm.

1. Čidlo musí být nainstalováno ve výšce 1,2-1,5 metru nad podlahou kabiny a to tak, aby pára nenarážela do čidla přímo.

2. K montáží je zapotřebí 25 mm otvor pro senzor. Nevytvářejte větší nebo menší díry. Vyčistěte otvor před vložením čidla.

3. Udělejte otvor v kabelovém přívodu na boční straně generátoru a protáhněte kabel. Připojte kabel ke svorkovnici, označeno jako „TEMP“ (viz obr.2)

4. Snímač teploty prostrčte zdí parní místnostii. Nepoužívejte svorky ani jiný podobný materiál, který by mohl poškodit kabel.

5. Na otvor ve zdi naneste silikonový tmel, vytvořte těsnění proti vlhkosti (obr. 4). Ujistit se, že na čidle nejsou žádné stopy silikonu, to by mohlo ovlivnit jeho správnou funkci.

Instalace řídicí jednotky

SAWO Steam jednotka nastavuje teplotu vaší parní lázně. Namontujte regulátor páry

na přístupném místě mimo parní lázeň. Doporučuje se neumísťovat ovládání páry v blízkosti sprch nebo podobných vlhkých míst.

Nikdy se nepokoušejte upravovat nebo opravovat regulaci páry. Zeptejte se svého licencovaného technika nebo vašeho prodejce jak postupovat v případě potřeby.

Před instalací musí být síťový přívod generátoru odpojen od obvodu jističe.

Pokyny pro instalaci

Zkontrolujte a vyberte nejvhodnější místo pro umístění ovládání parního generátoru. Ovládání a parní generátor by měl být přístupný pro uživatele a údržbu. Neinstalujte

řídicí jednotka uvnitř parní lázně! Kabel ovládání je 7,5 metru.

Namontujte ovládání do zdi podle níže uvedených pokynů a obrázků.

POZNÁMKA!

Pokud je ovládací prvek připevněn k betonové stěně, použijte držák (na objednávku)

Připojení SAWO ovládání k PCB (kryt plošných spojů)

Před instalací se ujistěte, že je generátor odpojen od sítě.

1. Odšroubujte kryt plošných spojů (PCB)na straně generátoru, abyste získali přístup na desku plošných spojů.

2. Řídicí kabel RJ12 protáhněte skrz otvor pro přívod kabelu na boku a poté za bočním panelem, jak je uvedeno na obrázku níže, aby konektory RJ dosáhly na roh desky plošných spojů.

3. Všimněte si, že na desce jsou dva černé konektory RJ. Jeden je pro ovládací kabel a druhý pro volitelnou podřízenou jednotku. Ovládací kabel a podřízený kabel mohou být připojený k jednomu z těchto konektorů.

4. Připevněte kryt PCB a horní kryt generátoru.

5. Zapněte síťový vypínač a zapněte hlavní vypínač v zadní části generátoru.

6. Verze softwaru by se měla být zobrazit na řídicí jednotce.

7. Nastavením řídicí jednotky na režim „Zapnuto“ zkontrolujte, zda funguje správně.

Tlačítko Požadavek (volitelné)

Před instalací se ujistěte, že je síťové napájení odpojeno od generátoru, vypněte jistič.

1. Otevřete horní kryt generátoru.

2. Veďte kabel otvorem na straně generátoru.

3. Připojte vodiče k určenému místu na svorkovnici.

4. Pokud tlačítko požadavku obsahuje světlo, připojte světelný vodič na svorce označené „ILL“.

Připojení

Ujistěte se, že je polarita správná„ ILL“ výstup je + 12VDC a 20mA.

Světlo             Ventilátor (na objednávku)      Pumpa esemce

(na objednávku)

máte-li v páře stmívání

zkontrolujte funkci fáze

Nastavení DIP přepínačů v generátoru

Pohotovostní doba

Pohotovostní režim lze nastavit podle uživatelských preferencí nastavením DIP přepínačů na desce regulátoru napájení

Čas sezení

Čas sezení lze nastavit podle uživatelských preferencí nastavením DIP přepínačů

na desce regulátoru napájení.

První blok z 8

Přepínače pro pojmenování Slaves (podřízených)

Přepínače pro ostatní funkce

Připojení parního generátoru v serii

Odstraňování problémů

Pokud dojde k chybě, parní generátor se vypne. Ozve se ;varovné pípnutí upozorňující uživatele každé 2 sekundy. Kód chyby se zobrazí na ovládacím panelu a bliká, viz tabulka níže.

Vezměte prosím na vědomí, že smí údržbu a opravy  smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

Pokud dojde k chybě v jedné z podřízených jednotek, následuje chybové hlášení se „slave“ číslem (číslem podřízené jednotky). Například: E1 -> S2 -> E1 -> S2 ... Stisknutím tlačítka ZAP / VYP deaktivujete podřízenou jednotku a zbytek generátorů může pracovat normálně.

Popis chyby – E1 – teplotní čidlo 1 není připojeno

Řešení - Zkontrolujte vodič mezi čidlem a řídící jednotkou. Pokud není problém s dráty a dráty jsou správně nainstalovány, zkontrolujte senzor. Pokud nenajdete žádný problém, obraťte se na prodejce.

Popis chyby – E2 – teplotní čidlo 1 zkratováno

Řešení - Zkontrolujte vodič mezi čidlem a řídící jednotkou. Pokud není problém s dráty a dráty jsou správně nainstalovány, zkontrolujte senzor. Pokud nenajdete žádný problém, obraťte se na prodejce.

Popis chyby – E3 – teplotní čidlo 2 není připojeno

Řešení - Zkontrolujte vodič mezi čidlem a řídící jednotkou. Pokud není problém s dráty a dráty jsou správně nainstalovány, zkontrolujte senzor. Pokud nenajdete žádný problém, obraťte se na prodejce.

Popis chyby – E4 – teplotní čidlo 2 zkratováno

Řešení - Zkontrolujte vodič mezi čidlem a řídící jednotkou. Pokud není problém s dráty a dráty jsou správně nainstalovány, zkontrolujte senzor. Pokud nenajdete žádný problém, obraťte se na prodejce.

Popis chyby – E5 – teplotní pojistka vadná

Řešení - Zkontrolujte vodič mezi pojistkou a ovládacím prvkem.  Pojistka je pravděpodobně přehřátá. Důvod pro to musí být objeven před dalším použitím

generátoru páry. Je nutná nová pojistka. Pokud nenajdete žádný problém, obraťte se na prodejce

Popis chyby – E6 – hladina vody je příliš vysoko, provoz není povolen

Řešení - Zkontrolujte, zda není vypouštěcí ventil zablokován. Vyčistěte hladinové čidlo. Pokud nenajdete žádný problém, obraťte se na prodejce.

Popis chyby – E7 – hladina vody je příliš nízko, provoz není povolen

Řešení – Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený a zda je dostatečný tlak. Zkontrolujte elektromagnetický ventil. Vyčistěte hladinové čidlo. Pokud nenajdete žádný problém, obraťte se na prodejce.

Popis chyby – E8 – vadná kombinace měření hladiny vody

Řešení - Vyčistěte snímače hladiny. Pokud nelze najít žádný problém, kontaktujte prodejce.

Popis chyby – E9 – chyba napouštění

Řešení - Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený a zda je tam dostatečný tlak. Zkontrolujte elektromagnetický ventil. Vyčistěte hladinové čidla. Pokud nenajdete žádný problém, obraťte se na prodejce

Popis chyby – E10 – chyby vypouštění

Řešení - Zkontrolujte, zda je vypouštěcí ventil připojen a není blokován. Vyčistěte snímače hladiny. Pokud nenajdete žádný problém, obraťte se na prodejce

Popis chyby – E11 – komunikační chyby

Řešení - Zkontrolujte kabel RJ12. Je-li kabel v oblasti, kde je mnoho jiných kabelů, může to působit  problémy s EMC (elektromagnetické pole). Pokud nenajdete žádný problém, obraťte se na prodejce

Popis chyby – E12 – teplota je větší než maximální

Řešení -  Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního techniky než znovu použijte parní generátor.

Popis chyby – E13 – není připojen hlavní (master) parní generátor

Řešení - Nastavení DIP přepínače  je nesprávné. Zkontrolujte nastavení DIP.

Zkontrolujte kontakt RJ12 pro ztrátu signálu. Vyměňte RJ12. Pokud nenajdete žádný problém, obraťte se na prodejce.

!! Případná likvidace zařízení se řídí místně příslušnými pravidly pro likvidaci elektroodpadu. Nevhazujte žádné části

do nádoby na komunální odpad.

STN_ML_(En0718)